安化芙蓉山茶业有限责任公司

年产1500吨茶叶生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

格林检测竣监[2020]第01-01号

建设单位: 安化芙蓉山茶业有限责任公司

编制单位：湖南格林城院环境检测咨询有限公司

2020年1月

建设单位法人代表:  谭伟中

编制单位法人代表:  艾建勋

项  目  负 责 人：郭云

报   告   编  制：崔鑫

| 建设单位： | 安化芙蓉山茶业有限责任公司 | 编制单位： | 湖南格林城院环境检测咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13875395027 | 电话： | 0737-2669567 |
| 邮编： | 413000 | 邮编： | 413064 |
| 地址： | 湖南省安化县梅城镇龙安村（梅城工业园内） | 地址： | 湖南省益阳市高新区荷花路166号 |

报告说明

1.本报告无湖南格林城院环境检测咨询有限公司报告专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南格林城院环境检测咨询有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

一、验收监测依据	4

1.1法律、法规	4

1.2验收技术规范	5

1.3工程技术文件及批复文件	5

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	6

2.1污染物排放标准	6

三、工程建设内容	8

3.1产品方案及规模	8

3.2工程组成及主要建设内容	8

3.3主要生产设备	8

四、原辅材料消耗及水平衡	9

4.1项目原辅材料消耗	9

4.2项目用水情况见下图	9

五、主要工艺流程及产污环节	10

六、主要污染源、污染物处理和排放	13

6.1废气	13

6.2废水	13

6.3固体废物	13

6.4噪声	13

6.5环保设施投资	13

6.6规范化排污口。	15

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	16

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	16

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	17

八、验收监测质量保证及质量控制	18

8.1监测分析方法	18

8.2质量保证及质量控制体系	18

九、验收监测内容	20

9.1环境保护设施效果	20

十、验收监测期间生产工况记录	21

十一、验收监测结果	22

11.1污染物排放监测结果	22

十二、验收监测结论	26

12.1环保设施调试运行效果	26

12.2综合结论	27

12.3建议	27

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	28

附件2:营业执照	29

附件3:环评批复	30

附件4:工况证明	32

附件5:企业营业执照	33

附件6:环境保护管理制度	34

附件7 项目变动情况	39

附件8:检测报告	40

附件9:承诺书	49

附件10:专家组意见	50

附图1：项目地理位置图	56

附图2 项目平面布局图及检测点位图	57

附图3 现场监测照片	58

| 建设项目名称 | 年产1500吨茶叶生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安化芙蓉山茶业有限责任公司 |
| 建设项目性质 | 补办 |
| 建设地点 | 湖南省安化县梅城镇龙安村（梅城工业园内） |
| 行业类别及代码 | 精制茶加工C1530 |
| 设计生产能力 | 年产 1500吨茶叶 |
| 实际生产能力 | 年产 1500吨茶叶 |
| 建设项目环评时间 | 2017年8月 | 开工建设时间 | / |
| 调试时间 | 2019年12月 | 现场验收监测时间 | 2019年12月16日至12月17日 |
| 环评报告表审批部门 | 安化县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 深圳市环新环保技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 1600万元 | 环保投资总概算 | 34万元 | 比例 | 2.1% |
| 实际总概算 | 1596万元 | 环保投资 | 30万元 | 比例 | 1.8% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订） 2015年1月1日起施行 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正） 2018年12月29日起施行 3.《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订) 2018年1月1日起施行 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正） 2018年10月26日起施行 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）2018年12月29日起施行 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）2016年11月7日起施行 7.《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行 8.《湖南省建设项目环境保护管理办法》2007年10月1日起施行 9.《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017年9月1日起施行。 |
| 验收监测依据 | 1.2验收技术规范 1.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016） 2.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） 3.《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018） 4.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016） 5.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009） 6.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018） 7.《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 8.《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 9.《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 10.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 2348-2008) 11.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单 12.《建设项目环保设施竣工验收监测技术要求(试行)》(国家环境保护总局，环发【2000】38号) 13.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号) 14.《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》安化县环境保护局湘环发【2004】42号 15.《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湖南省环境保护局 湘环发【2002】80号。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）深圳市环新环保技术有限公司编制《安化芙蓉山茶业有限责任公司年产1500吨茶叶生产线建设项目环境影响报告表》，2017年8月； （2）《安化芙蓉山茶业有限责任公司年产1500吨茶叶生产线建设项目建设项目环境影响报告表》的批复，安环审（表）[2017]098号，安化县环境保护局，2017年12月8日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废气 废气执行具体限值如下： 表2-1 废气排放标准一览表 监测项目 标准限值（mg/m3） 标准来源 无组织废气 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 SO2 0.4 NOx 0.12 有组织废气 / 标准限值（kg/h） 标准来源 颗粒物排放速率 30 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别排放限值 SO2排放速率 200 NOx排放速率 200 烟气黑度(林格曼黑度，级） ≤1 废水 监测项目 标准限值（mg/L） 标准来源 废水 pH（无量纲） 6～9 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值。 SS 400 COD 500 BOD5 300 NH3-N / 动植物油 100 （3）噪声 噪声具体标准值如下： 表2-3 噪声排放标准一览表 项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界东、南、西、北面1m处 2类 昼间 60 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 厂界东、南、西、北面1m处 2类 夜间 50 （4）总量控制指标 表2-4总量控制指标 控制项目 总量指标（t/a） SO2 0.107 NOX 0.714 |

三、工程建设内容 3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比，本项目产品种类及规模未变，具体如下： 表3-1 产品处理效率及规模一览表 产品名称 设计生产能力（t/a） 规格 绿茶 3 / 白茶 2 / 红茶 5 / 黑茶 1490 / 3.2工程组成及主要建设内容 与环评报告及其批复阶段相比，本项目环评建设内容与实际建设内容如下表所示： 表3-2 项目环评建设内容与实际建设内容一览表 序号 建设内容 建设规模（m2） 结构形式 实际情况 1 综合办公楼 1840 砖混结构 一致 2 生产厂房 15760 钢混结构 一致 对比项目环评及批复建设内容，本次验收主体工程、辅助工程等各项建设指标有局部调整，功能一致，建筑物数量未变。项目生产配套的污染控制设施处理工艺有部分调整，厂区茶叶破碎工序原要求为；集气罩+15m高排气筒，现在变更为集气罩+布袋除尘。不属于重大工程变动情况。 3.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表 3-3。 表 3-3 主要工艺设备清单 序号 设备名称 型号 功率 数量 备注 1 杀青机 3 2 揉捻机 6CR-45 11KW 9 3 萎调机 5 4 锅炉 1吨 1 5 压制机 6 6 理条机 3 7 烘房 16 8 电烘干机 6CCP-110 22.47KW 5 9 发酵机 2 10 电烘箱 4 11 提香机 12 12 筛分机 1 13 解块机 3

四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表4-1 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 鲜茶叶 t/a 4000 4kg鲜茶叶制成1kg成品茶叶 2 毛茶 t/a 500 3 电 万KWh/a 20 4 生物质颗粒 t/a 150 5 竹萎 个/a 500 4.2项目用水情况见下图 本项目在生产过程中主要为锅炉用水、员工生活用水。 本项目生产过程中无工艺排水；锅炉用水全部以蒸汽形式耗散，无生产废水产生，主要水污染为员工生活废水，经园区化粪池处理后排入梅城镇污水处理厂。 图4-1 项目水平衡图 （单位：m3/d）

五、主要工艺流程及产污环节 图5-1 项目生产工艺产污环节示意图 工艺流程说明 1、杀青:高温杀青，先高后低，通过高温250-300C左右，破坏酶的活性，防止梗、黑梗。茶叶下锅后听到炒芝麻似的爆声即为杀青适温。杀青机抖炒过程中将产机械噪声。 2、揉捻:将杀青后的茶叶放入揉捻机中以转速40r/min,约揉捻15min. 待茶叶嫩叶成条，粗老叶成皱叠时即可。揉捻机运作时将产生机械噪声。 3、萎凋:茶鲜叶通过自然风或者阳光照射散发部分水分，提高叶子韧性，便于续工序进行;同时伴随着失水过程，酶的活性增强，散发部分青草气，利于香气透露。 4、炒干:依鲜叶的老嫩，水分含量的多少，调节锅温进行闷炒或抖炒。 5、烘干:采用热风循环系统，将茶叶烘干。烘干分为初烘和复烘。初烘:烘干温度100-120°C， 时间: 10min. 摊凉15min. 复烘:温度80-90°C， 低温长烘。 6、提香:通过提香机，使茶叶在极短时间内增加温度，提升茶叶中的香味，同除去茶叶中剩余极少的水份，达到成品茶的标准干度。 7、发酵:初揉后的茶坯，不经解块立即堆积起来，堆高约1米左右，堆放于独立房间，避免阳光直射，室温在25℃以上，相对湿度保持在85%左右。发酵过程中要进行一次翻堆，以利发酵均匀。发酵过程中将产生带有酒糟气或酸辣气味等发酵异味。 8、干燥：天晴的时候，靠阳光进行自然干燥，必要时由烘干机辅助烘干。 9、包装：用棉纸等进行内包装，即得到成品。 产品使用鲜茶叶为原材料，4kg茶叶制成1kg成品茶叶，生产过程3kg损耗为水分蒸发。

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 本项目工艺废气主要为工艺粉尘和锅炉废气。下表为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表6-1 项目废气产生、治理情况一览表 项目 产污环节 治理措施 排放方式 无组织废气 茶叶加工过程 密闭厂房+集气罩+布袋除尘器 无组织排放 有组织废气 锅炉废气 脱硫塔+20高排气筒 有组织排放 6.2废水 本项目生产过程无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后经管网排入梅城工业园污水处理厂化后最终排入洢水。 6.3固体废物 项目产生项目营运期固体废物具体处置情况看下表。 表6-3 固体废弃物产生和排放状况 序号 固废名称 性质 数量（t/a） 处置措施 1 茶末、茶梗 一般固废 0.83 统一收集后与生活垃圾一起处理 4 炉灰、除尘渣 一般固废 28.7 作为周边茶园肥料 5 生活垃圾 一般固废 4.2 收集后运至垃圾中转站处理 6.4噪声 该项目噪声主要由车间内的项目产噪设备主要为杀青、理条、揉捻、烘干等环节产生的设备噪声， 噪声级约为 65-85dB（A）工厂通过合理布局，密闭厂房减少噪声传播。 6.5环保设施投资 本项目实际总投资为1596万元，其中环境保护投资总概算30万元，占投资总概算的1.8%。 实际环境保护投资见下表6-5所示： 表6-5 实际环保投资情况说明 污染类型 污染物 措施 环评投资（万元） 实际投资 废气 工艺粉尘 密闭厂房+集气罩+布袋除尘器 4.5 1 工艺废气 脱硫塔+20高排气筒 20 20 油烟废气 / 0.5 0 噪声 生产设备 减振、隔声、降噪 3 3 废水 生活污水 化粪池 3 3 固废 固废 垃圾收集转运 3 3 环境保护措施投资合计 34 30

6.6规范化排污口。 （1）废水排口 本项目无生产废水的产生，设立生活污水排口。 （2）废气排口 本项目有组织废气排放，并开设检测孔。锅炉废气通过处理后经20米高排气筒高空排放。 七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 （1）结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方的产业政策，选址合理。公众参与调查中没有单位和个人对该项目环境影响持反对意见。本评价认为:只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，结合本次环评，落实切实有效的污染防治措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 （2）建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、严格落实评价提出的污染治理措施，确保环保资金专款专用。 3、规范工人作业制度，加强噪声设备的日常维护工作，确保设备正常稳定运行。 4、进行清洁生产，采取先进生产管理技术，贯彻清洁生产，降低原料、能源的消耗，同时降低污染物的产生量。 5、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目环境影响报告表于2017年12月8日由安化县环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下： 表7-1 建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表 序号 环评及批复阶段情况 实际情况 是否落实 1 加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，制定好风险事故应急预案，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 经现场调查本项目配备专职的环保人员，建立了环境管理制度，环境风险事故应急预案正在制定中，定期对三废处理设施进行检查和维护，无“三废”不经处理直接排放现象 基本落实 2 蒸汽锅炉不得使用煤作为燃料，经除尘处理后，经高烟囱达标排放，锅炉灰渣用作农肥；运营期锅炉废水冷却循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池处理后回收利用，不外排或者购买排污总量后再达标排放。 经现场调查本项目使用生物质颗粒作为燃料，经脱硫塔处理后通过高排气筒排放，锅炉灰渣用作农肥；运营期锅炉废水冷却循环使用，不外排。员工生活废水经工业园化粪池处理后排入城市逛网经污水处理站处理后排入洢水。 落实 3 生产期间在设备选型时，采用先进，噪声低的施工设备，合理安排作业计划并采取隔振、减噪措施，确保噪声达标排放。 经现场调查本项目通过合理布局、密闭车间等手段使噪声达标排放。 落实 4 做好固体废物的处理工作，废弃物出售给废品回收公司；碎茶统一收集出售给专门的回收公司；厂区设置垃圾桶，由环卫部门定期运走，禁止垃圾乱堆乱弃。 据了解本项目废弃物出售给废品回收公司，碎茶与生活垃圾由环卫部门定期运走，无乱堆乱弃等现象。 落实 5 搞好清洁化生产，生态恢复及保护工作，美化厂区厂貌。 据调查本项目垃圾定期清理，无损害厂区厂貌等现象。 落实

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法 本验收项目监测分析方法见表8-1。 表8-1 监测分析方法一览表 类别 项目 分析方法 方法来源 检出限 无组织废气 颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995/XG1-2018 0.001mg/m3 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009/XG1-2018 0.007mg/m3 NOx 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009/XG1-2018 0.015mg/m3 有组织废气 颗粒物 重量法 GB/T16157-1996 —— SO2 定电位电解法 HJ/T57-2017 3mg/m3 NOX 定电位电解法 HJ/T693-2014 3mg/m3 烟气黑度 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） —— 废水 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 —— 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 —— 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ828-2017 4mg/L BOD5 稀释与接种法 HJ505-2009 0.5mg/L 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025mg/L 动植物油 红外分光光度法 HJ637-2018 0.06mg/L 噪声 厂界噪声 连续等效声级法 GB12348-2008 28dB(A) 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表15、表16。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-2。 表8-2 噪声仪器校验表 序号 仪器设备 名称 校准设备 名称 校准值 校准器 标准值 允许误差 范围 结果 评价 采样前 AWA5680声级计 （编号：HK-15） AWA6221A 声级校准器 （编号：HK-18） 93.8 dB(A) 94.0 dB(A) ±0.5 dB(A) 合格 采样后 AWA5680声级计 （编号：HK-15） AWA6221A 声级校准器 （编号：HK-18） 93.7 dB(A) 94.0 dB(A) ±0.5 dB(A) 合格

九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表9-1。 表9-1 废气监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 评价标准 无组织废气 ◎1厂区上风向 ◎2厂区下风向 ◎3厂区下风向 ◎4厂区下风向 颗粒物、SO2、NOX 4次/天，连续2天 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 有组织废气 ◎5锅炉废气处理设施出口 颗粒物、SO2、NOX 3次/天，连续2天 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。 （2）、废水监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 评价标准 废水 ★1生活污水 pH值、悬浮物、化学需氧量、BOD5、氨氮、动植物油 4次/天，连续2天 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值。 （3）、噪声监测内容 噪声监测内容见表9-3。 表9-3 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 评价标准 ▲1 厂界东外1m 连续等效A声级 每天昼、夜各监测一次，连续2天 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 ▲2 厂界南外1m ▲3 厂界西外1m ▲4 厂界北外1m

十、验收监测期间生产工况记录 2019年12月16日～12月17日，湖南格林城院环境检测咨询有限公司对安化芙蓉山茶业有限责任公司年产1500吨茶叶生产线建设项目开展了验收监测。验收监测期间，运行负荷应达到75%以上。本次验收监测，采取记录验收监测工况的方式进行，验收监测期间的运行负荷见下验收监测期间，运行负荷应达到75%以上。本次验收监测，采取记录验收监测工况的方式进行，验收监测期间的运行负荷见下表。 表10-1 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 监测日期 当天工况（t） 设计工况(t/d) 负荷率（%） 备注 2019.12.16 4.82 5.35 90.1% 按280天计算 2019.12.17 4.78 89.3% 备注：工厂年工作时间2240h

十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表11-1 采样期间气象参数 采样时间 天气状况 温度（℃） 湿度（%RH） 风向 风速（m/s） 大气压（kPa） 2019.12.16 02:00 阴 6.2 78.9 东北 2.3 101.1 08:00 阴 8.5 75.7 东北 2.6 100.9 14:00 阴 15.9 72.8 东北 2.7 101.1 20:00 阴 12.3 77.2 东北 2.5 100.9 2019.12.17 02:00 阴 5.5 85.6 东北 2.5 101.1 08:00 阴 7.3 81.7 东北 2.7 101.4 14:00 阴 10.8 80.8 东北 2.5 101.6 20:00 阴 8.8 77.5 东北 2.6 101.1 本次验收废气排放检测数据见下表： 表11-2 无组织废气排放监测数据一览表 监 测 项 目 点位 检测结果 （mg/m3） 2019.12.16 2019.12.17 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 颗粒物 ◎1厂区上风向 0.142 0.146 0.155 0.153 0.141 0.144 0.151 0.146 ◎2厂区下风向 0.170 0.176 0.184 0.165 0.165 0.172 0.162 0.174 ◎3厂区下风向 0.166 0.173 0.175 0.178 0.172 0.175 0.183 0.178 ◎4厂区下风向 0.173 0.165 0.169 0.168 0.164 0.171 0.175 0.172 最大检测值 0.184 标准值 1.0 是否达标 达标 SO2 ◎1厂区上风向 0.023 0.026 0.024 0.025 0.024 0.026 0.022 0.025 ◎2厂区下风向 0.032 0.030 0.033 0.031 0.028 0.031 0.026 0.024 ◎3厂区下风向 0.029 0.035 0.037 0.033 0.036 0.031 0.033 0.029 ◎4厂区下风向 0.031 0.032 0.033 0.032 0.032 0.033 0.031 0.030 最大检测值 0.037 标准值 0.4 是否达标 达标 NOx ◎1厂区上风向 0.025 0.021 0.025 0.029 0.024 0.022 0.030 0.028 ◎2厂区下风向 0.049 0.051 0.056 0.063 0.053 0.058 0.048 0.052 ◎3厂区下风向 0.054 0.056 0.052 0.059 0.055 0.063 0.059 0.051 ◎4厂区下风向 0.047 0.055 0.060 0.052 0.051 0.059 0.056 0.061 最大检测值 0.063 标准值 0.12 是否达标 达标 备注 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 表11-3 有组织废气排放监测数据一览表 检测 点位 检测 日期 检测项目 检测频次及结果 第一次 第二次 第三次 最大值 标准 限值 是否 达标 ◎5锅炉废气处理设施出口 2019. 12.16 颗粒物 排放浓度 7.2 7.8 6.9 7.8 / / 折算排放浓度 26.2 27.5 25.1 27.5 30 达标 排放速率 0.029 0.031 0.028 0.031 / / NOx 排放浓度 27 33 29 33 / / 折算排放浓度 98.2 116.5 105.5 116.5 200 达标 排放速率 0.110 0.133 0.118 0.133 / / SO2 排放浓度 25 28 30 30 / / 折算排放浓度 90.9 98.8 109.1 109.1 200 达标 排放速率 0.102 0.113 0.123 0.123 / / 烟气黑度(林格曼黑度，级） 1 1 1 1 ≤1 达标 含氧量（%） 17.7 17.6 17.7 17.7 / / 标干排气流量 4071 4033 4086 4086 / / 2019.12.17 颗粒物 排放浓度 7.5 7.8 7.6 7.8 / / 折算排放浓度 26.5 27.5 27.6 27.6 30 达标 排放速率 0.031 0.032 0.031 0.032 / / NOx 排放浓度 30 33 29 33 / / 折算排放浓度 105.9 116.5 105.5 116.5 200 达标 排放速率 0.125 0.134 0.120 0.134 / / SO2 排放浓度 23 26 28 28 / / 折算排放浓度 81.2 91.8 101.8 101.8 200 达标 排放速率 0.096 0.106 0.116 0.116 / / 烟气黑度(林格曼黑度，级） 1 1 1 1 ≤1 达标 含氧量（%） 17.6 17.6 17.7 17.7 / / 标干排气流量 4157 4063 4135 4157 / / 备注：1、执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别限值； 2、锅炉采用生物质做燃料。 检测数据表明，验收检测期间厂区颗粒物、NOx、SO2符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。验收期间项目锅炉废气处理设施出口检测颗粒物、NOx、SO2符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别限值，项目有组织废气可实现厂界达标排放。 （2）废水 本次验收厂区废水检测数据见下表： 表11-4废水检测结果 监测 点位 监测 日期 监测 项目 监 测 结 果（mg/L） 标准 要求 是否达标 第一次 第二次 第三次 第四次 均值或范围 ★1生活污水 2019.12.16 pH值（无量纲） 7.35 7.26 7.37 7.33 7.26～7.37 6～9 达标 2019.12.17 7.27 7.31 7.35 7.30 7.27～7.35 2019.12.16 SS 16 13 17 15 15 400 达标 2019.12.17 14 17 15 18 16 2019.12.16 COD 53 58 47 53 53 500 达标 2019.12.17 45 48 53 51 49 2019.12.16 BOD5 9.4 10.3 9.8 9.7 9.8 300 达标 2019.12.17 10.2 10.5 9.7 10.1 10.1 2019.12.16 氨氮 1.38 1.45 1.41 1.47 1.43 / / 2019.12.17 1.43 1.52 1.44 1.41 1.45 2019.12.16 动植物油 1.75 1.77 1.62 1.73 1.72 100 达标 2019.12.17 1.70 1.66 1.68 1.72 1.69 备注 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值 检测数据表明，验收检测期间项目生活废水排口中pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，项目废水可实现达标排放。 （3）噪声 本次验收厂区噪声检测数据见下表： 表11-5厂界噪声检测结果 监测项目 监测点位 噪声测得值Leq[dB(A)] 2019.12.16 2019.12.17 昼间 夜间 昼间 夜间 ▲1厂界东面1m处 55.9 42.2 56.3 42.3 ▲2厂界南面1m处 56.7 42.8 56.4 41.8 ▲3厂界西面1m处 53.4 40.5 53.7 40.6 ▲4厂界北面1m处 54.2 41.8 54.3 41.3 标准值 60 50 60 50 是否达标 达标 达标 达标 达标 备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 检测数据表明，本项目厂界东、南、西、北面1m处昼间噪声值最大值为56.7dB(A)；夜间间噪声值最大值为42.8(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，项目厂界噪声可实现达标排放。 （3）总量 总量控制指标本项目核算其废气中SO2、NOX中总量，其核算情况见下表11-4。 表11-4总量核算表 总量控制指标 实际排放量（t/a） 总量控制指标（t/a） 是否符合总量控制指标 备注 SO2 0.123 0.107 符合 锅炉工作时间560h/a NOX 0.134 0.714 符合 COD 0.051 / / 工厂年工作时间280d 氨氮 0.001 / / SO2；0.123kg/h*4h*140d/1000=0.069t/a NOX；0.146kg/h*4h*140d/1000=0.082t/a COD；（53ml*280d*3.48m2/d）/1000000/d=0.051t/a 氨氮；（1.45ml*280d*3.48m2/d）/1000000/d=0.001t/a

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 废气： 检测数据表明，验收检测期间厂区颗粒物、NOx、SO2符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。验收期间项目锅炉废气处理设施出口检测颗粒物、NOx、SO2符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别限值，项目有组织废气可实现厂界达标排放。 废水： 检测数据表明，验收检测期间项目生活废水排口中pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值，项目生活废水可实现达标排放。 噪声： 检测数据表明，本项目厂界东、南、西、北面1m处昼间噪声值最大值为56.7dB(A)；夜间间噪声值最大值为42.8(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，项目厂界噪声可实现达标排放。 固废： 现场调查表明：项目产生的固体废物具体情况见表6-3项目固体废物产生及处置情况 总量： 经检测，本项目废水中COD、NH3-N、废气中SO2、NOX分别为0.051t/a、0.001t/a、0.069t/a、0.082t/a满足总量控制指标。 12.2综合结论 项目环保手续 满足审批文件要求。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.3建议 （1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关对顶，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。 （4）加强厂区设备检修防治污染事故的发生，尽快编制企业突发环境事件应急预案并及时到益阳市生态环境局安化分局进行备案

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南格林城院环境检测咨询有限公司  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 安化芙蓉山茶业有限责任公司年产1500吨茶叶生产线建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 湖南省安化县梅城镇龙安村（梅城工业园内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 精制茶加工C1530 | 建设性质 | (补办(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 5t/d | 实际生产能力 | 5t/d | 环评 单位 | 深圳市环新环保技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 安化县环境保护局 | 审批文号 | 益环审（表）[2017]098号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 安化芙蓉山茶业有限责任公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1600 | 环保投资总概算（万元） | 34 | 所占比例（%） | 2.1% |
|  | 实际总投资（万元） | 1596 | 实际环保投资（万元） | 30 | 所占比例（%） | 1.8% |
|  | 废水治理（万元） | 3 | 废气治理 （万元） | 21 | 噪声治理 （万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态 （万元） | 0 | 其它 （万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2240h |
| 运营单位 | 安化芙蓉山茶业有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019年12月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 53 | 500 |  |  |  |  |  | 0.123 | 0.107 |  |  |
|  | 氨氮 |  | 1.45 | / |  |  |  |  |  | 0.134 | 0.714 |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | 116.5 | 200 |  |  |  |  |  | 0.051 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 109.1 | 200 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:营业执照

## 附件3:环评批复

## 附件4:工况证明

## 附件5:企业营业执照

附件6:环境保护管理制度

## 附件7 项目变动情况

项目变动情况

| 序号 | 环评设计要求 | 实际情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂安装油烟净化器 | 厂区员工不在厂内就餐 | 不属于 |
| 2 | 集气罩+15高排气筒 | 未安装 | 不属于 |

附件8:检测报告

附件9:承诺书

附件10:专家组意见

安化芙蓉山茶业有限责任公司

年产1500吨茶叶生产线建设项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

2020年1月10日，安化芙蓉山茶业有限责任公司在益阳市组织召开了年产1500吨茶叶生产线建设项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收工作组由建设单位（安化芙蓉山茶业有限责任公司）、验收监测单位（湖南格林城院环境检测咨询有限公司）及3位专家（名单附后）组成，并特邀益阳市生态环境局安化分局代表参会。

验收工作组现场查看并核实了项目配套环境保护设施的建设与运行情况，会议听取了建设单位对项目进展情况、验收监测单位对验收监测报告编制情况的详细介绍。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、项目建设基本情况

（一）主要建设内容

安化芙蓉山茶业有限责任公司年产1500吨茶叶生产线建设项目位于安化县梅城镇龙安村（梅城工业园内），项目总投资1596万元，其中环保投资30万元，占投资比例为1.8%。项目生产规模为年产1500吨茶叶。

（二）环保审批情况

2017年8月，由深圳市环新环保技术有限公司编制该建设项目环境影响报告表；

2017年12月8日，原安化县环境保护局以“安环审（表）〔2017〕098号”文件同意该项目建设。

（三）投资情况

项目总投资1596万元，环保投资30万元，占总投资比例为1.8%。

（四）验收范围

本次验收包括安化芙蓉山茶业有限责任公司整个厂区。

# 二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中的重大变更。

# 三、环境保护设施落实情况

环评报告和环评批复文件所提出的各项环保措施基本落实，具体包括：

（1）大气污染防治

茶叶加工过程产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后以无组织形式排放；燃生物质颗粒锅炉经脱硫塔（水膜除尘功能）处理后通过1根约20米高排气筒达标排放。

（2）水污染防治措施

生产过程无生产废水产生，员工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入梅城工业园污水处理厂处理后达标排入洢水。

（3）噪声防治措施

主要产噪设备采取了相应的隔声、减振等措施。

（4）固体废物处置

茶末、茶梗统一收集后与生活垃圾一起交由园区环卫部门处理；炉灰、除尘渣收集后作为周边茶园肥料。

# 四、验收监测及调查结果

（1）废气

验收检测期间，厂区颗粒物、NOx、SO2符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。

项目锅炉废气处理设施出口检测颗粒物、NOx、SO2符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉大气污染物特别限值，项目有组织废气可实现厂界达标排放。

（2）废水

验收检测期间项目生活废水排口中pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值。

（3）噪声

现场监测期间，厂界四周噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物

现场调查表明：茶末、茶梗统一收集后与生活垃圾一起交由园区环卫部门处理；炉灰、除尘渣收集后作为周边茶园肥料；基本做到了“减量化、资源化和无害化”的要求。

# 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续基本完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求。验收组经认真讨论，认为本项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

# 六、后续要求

1、加强日常管理，落实完善各项环境保护制度和环境风险防范措施，确保项目生产安全和生态安全。

2、加强各环保设施的检修、维护，确保污染物长期、稳定达标排放。

3、委托第三方有相关检测资质单位对外排污染物开展定期监测，发现问题及时采取解决措施。

4、尽快编制企业突发环境事件应急预案并及时到益阳市生态环境局安化分局进行备案，按照企业突发环境事件应急预案的要求，各类标识标牌及应急处置卡做到上墙。

5、根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》和《排放口规范化整治技术》（原国家环境保护总局环发〔1999〕24号）文件的要求，规范建设废气、废水排污口，并在各废气、废水排污口挂牌标识，做到各排污口的环保标志明显。

# 七、验收人员信息

见附件。

验收工作组

2020年1月10日

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2 项目平面布局图及检测点位图

注：◎废气监测点；▲噪声监测点；★废水监测点

## 附图3 现场监测照片

| 无组织废气1 | 无组织废气2 |
| --- | --- |
| 有组织废气1 | 无组织废气2 |
| 噪声监测1 | 噪声监测2 |

# Comments

补充总量核算

补充废水排放标准

核实，并补充废气的数据

# Text boxes

3.48

3.48

化粪池处理

梅城工业园污水处理厂处理后排入洢水

生活废水

损耗、挥发

2

厂区自来水

锅炉用水

湖南省安化县梅城镇龙安村（梅城工业园内）