益赫环评表〔2024〕13号

益阳市生态环境局

关于《湖南久和环保科技有限公司危险废物收集中转项目环境影响报告表》的批复

湖南久和环保科技有限公司：

你公司关于《湖南久和环保科技有限公司危险废物收集中转项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、为积极响应益阳市小微企业危险废物收集试点工作，并根据市场及企业发展需要，湖南久和环保科技有限公司拟投资500万元，利用现有厂区内预留厂房建设危险废物收集中转项目。项目建筑面积1436m2，主要建设内容包括贮存区、围堰及收集沟等。项目完成后，年收集中转危险废物10000吨，厂区最大暂存量490吨，收集范围为益阳市及周边市州。项目收集的危废类别、经营规模以实际核发的危险废物经营许可证为准。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控要求和龙岭工业集中区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局同意湖南久和环保科技有限公司危险废物收集中转项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，落实排污许可自行监测计划。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；认真做好危险废物收集、转运的台账记录，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。

（二）落实大气污染防治措施。按要求做好项目废气的有效收集治理工作。优化厂区布局，产生废气的储存区须全封闭，加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少废气无组织排放。全封闭式贮存区废气有效收集后依托厂区现有废气处理措施（碱液喷淋+湿电+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧）处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准限值要求，通过厂区现有15米高排气筒（DA001）排放；厂区内非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中的限值要求；厂界无组织排放非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、甲醇须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值要求，恶臭须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准中新扩改建厂界标准要求。

（三）落实水污染防治措施。本项目无生产废水产生，不新增生活污水。更换的喷淋塔废液暂存于危废暂存库，委托有资质单位外运安全处置。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。危废暂存库的建设、运行和管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好固废的分类收集、暂存工作，防止二次污染。收集管理过程中产生的废抹布、吸油毯、废拖把、废劳保用品、废包装材料、废活性炭、喷淋塔废液等危险废物分类贮存，定期外委有相关危废处置资质单位处置。

（六）落实地下水和土壤环境污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强各环节运营管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）落实环境风险防控措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，强化对危险废物在收集、暂存、转运等各个环节的管理，制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生，确保生态环境安全。

（八）本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.01t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入运营前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可变更手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2024年4月24日