益高环评表〔2024〕9号

益阳市生态环境局

关于益阳高新区志溪河主要支流生态修复工程环境影响报告表的批复

益阳高新技术产业开发区开发建设局：

你单位关于《益阳高新区志溪河主要支流生态修复工程环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

- 益阳高新区志溪河主要支流生态修复工程位于益阳高新区谢林港镇。工程总投资1254.2万元，主要建设内容包括：①在石马山河入河右岸和谢林港支渠宽阔水面处进行生态修复，总修复面积约20200平方米（30.3亩）。②在石马山河、谢林港河、涧山河、七家河（高新区段）开展河道生态护岸工程，累计护岸长度5.48千米。③对石马山河等部分支渠进行植草沟改造，改造长度约200米。工程不新增永久占地，无征地拆迁。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和谢林港镇生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则益阳高新技术产业开发区开发建设局实施益阳高新区志溪河主要支流生态修复工程。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格落实环评提出的生态环境保护和污染防治措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备环境管理人员，严格落实施工期环境保护措施，严禁“三废”不经处理直接排放，切实保护志溪河及主要支流生态环境。

（二）加强施工期环境管理，做好工程的环境保护工作，确保生态环境安全。

1.严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境。

2.按要求开展施工期环境监理工作，并严格落实各项污染防控措施，确保施工期各类污染物稳定达标排放。

3.落实大气污染防治措施。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》和扬尘污染管控“六个百分百”的要求，确保施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。加强底泥清淤现场的环境管理，减轻恶臭对周边大气环境的影响。

4.落实水污染防治措施。混凝土浇筑废水自然蒸发；设备、车辆冲洗废水经隔油、沉淀池处理后用于洒水降尘；清淤废水经沉淀处理后排入就近支流。

5.落实噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械和工艺，合理布置施工场地，午间停止高噪声设备作业，控制夜间作业时段（夜间22:00-次日6:00禁止施工），在环境敏感点附近应设置临时声屏障，确保施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，防止施工噪声扰民。

6.落实固体废物处置措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求处置固体废物。生活垃圾、废包装材料和河道清淤前清除的漂浮物交环卫部门清运；清淤淤泥干化后用于生态护岸；边坡整形与清表弃土和建筑垃圾委托专业渣土公司送至指定的建筑垃圾消纳场处理。

7.落实生态环境保护措施。建设单位在施工过程中应按水土保持要求，采取有效措施降低对生态的不利影响。严禁非法弃土，及时对临时占地区、植被扰动区进行植被恢复;严禁捕杀野生动物，切实保护工程生态系统内的动植物。

8.强化环境风险防范措施。为防止废水事故排放导致志溪河的水质下降，必须制定行之有效的应急预案。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。工程实施完成后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理工程竣工环保自主验收手续。益阳市生态环境保护局高新区分局负责该工程现场监督检查和日常环境管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2024年5月8日