益赫环评表〔2024〕11号

益阳市生态环境局

关于《益阳市建胜环境科技有限公司铝灰渣仓库建设项目环境影响报告表》的批复

益阳市建胜环境科技有限公司：

你公司呈报的《益阳市建胜环境科技有限公司铝灰渣仓库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市建胜环境科技有限公司年利用 10 万吨铝灰渣再生资源综合利用项目位于益阳市赫山区欧江岔镇高坪村，于2023年5月由益阳市生态环境局审批同意建设（益环评书〔2023〕9号），2023年6月投产。因项目厂区铝灰仓库（最大贮存量1000吨）无法满足原材料高峰期运输贮存要求，储存量相对较小，因此益阳市建胜环境科技有限公司拟投资1000万元，选址于益阳龙岭产业开发区沧泉新区租赁湖南金亿电子科技有限公司已建厂房新建铝灰渣仓库项目。项目占地面积10000m2, 主要建设内容包括铝灰渣仓库、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目仅接受铝灰渣的暂存，不涉及铝灰渣的处置与加工再利用，铝灰渣一次性最大贮存量为7000t/a，每30~60d中转一次，贮存时间最长不得超过90天。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控基本要求和益阳龙岭产业开发区沧泉新区生态环境准入清单要求。根据湖南玛格利环境评估有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意益阳市建胜环境科技有限公司铝灰渣仓库建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；认真做好铝灰渣收集、转运的台账管理，固废电子转移联单应在信息系统中至少保存十年。

（二）落实大气污染防治措施。铝灰渣贮存产生的氨气经微负压收集后采取喷淋塔处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求，通过1根15m排气筒（DA001）排放；铝灰渣在仓库内装卸过程产生的少量粉尘通过加强车间通风后呈无组织排放，厂界无组织排放氨气和颗粒物须分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准中新扩改建厂界标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值要求。

（三）落实水污染防治措施。废气处理设施喷淋塔中的喷淋水须做到循环利用，定期更换的喷淋废水须妥善处置，严禁外排；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，通过园区市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。加强铝灰渣贮存管理，建立管理台账，铝灰渣仓库的建设、运行和管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）加强环境风险防范。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，强化铝灰渣在收集、暂存、转运等各个环节的管理，制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生，确保生态环境安全。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2024年4月16日