益高环评表〔2024〕12号

益阳市生态环境局

关于益阳高新保障性住房开发建设有限公司国家级益阳高新区土石方消纳场环境影响报告表的批复

益阳高新保障性住房开发建设有限公司：

你公司关于《国家级益阳高新区土石方消纳场环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳高新保障性住房开发建设有限公司拟投资490万元，在益阳高新区东部产业园新塘路东侧、兰岭路北侧建设国家级益阳高新区土石方消纳场。项目中心地理坐标为E112°29′12.010″、N28°26′35.570″，占地面积109343.68m2，设计消纳土石方量约为25万立方米，主要服务于益阳高新区新月生活配套区项目施工产生的基坑土方，服务年限为2024年5月至2025年5月，共1年。

项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求，选址经自然资源和规划部门核实，不涉及基本农田。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳高新保障性住房开发建设有限公司国家级益阳高新区土石方消纳场的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强消纳场管理，本项目仅接纳施工弃土和弃渣，不接纳其他建筑垃圾、生活垃圾、危险废物、工业固体废物等和建筑施工弃土无关的固体废物；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，严防风险事故发生。

（二）加强生态保护措施。合理安排项目施工计划、施工程序、控制施工范围，减少作业场地破坏面积，按水土保持方案做好项目水土保持措施，避免水土流失；服务期满后按土石方消纳场复垦方案恢复生态，避免生态环境破坏。

（三）落实大气污染防治措施。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求；施工场地设置围挡，表土堆放区应及时覆盖防尘网，消纳场出入口设置洗车平台对进出车辆轮胎清洗，运输车覆盖篷布，场内配备洒水车、雾炮机、喷淋设施等，定期洒水抑尘，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（四）落实水污染防治措施。运营期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、消纳场淋溶水。按要求设置截排水沟和沉淀池；人员生活污水依托周边农户建设的化粪池处理后用于农田施肥；车辆冲洗废水收集后经沉淀处理，回用于场内洒水抑尘；弃土场淋溶水经截排水沟收集和沉淀池处理后再排入市政雨水管网。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械和施工工艺、合理设置施工道路，敏感点附近施工时应设置临时声屏障，禁止在夜间施工，确保施工、服务期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求。

（六）落实固体废物处置措施。表土剥离过程中产生的剥离表土，在消纳场内妥善暂存，用于后期土地复垦和生态恢复；沉淀池沉渣定期清掏，回填于消纳场；生活垃圾由环卫部门定期清运。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2024年5月31日